## Slide 1: ความเป็นมาของระบบสมองกลฝังตัว
วีรพันธ์ อิศวโสภณ
Issavasopon.w@ku.th

## Slide 2: ความเป็นมาของระบบสมองกลฝังตัว
ยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และสามารถทำการ ประมวลผลได้เพียงทีละงาน (single task) เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนา และวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีสูงมากขึ้น ทำให้ชิฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเล็กลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1940 ได้เริ่มมีการนำระบบสมองกลฝังตัวมาควบคุมขีปนาวุธนำวิถี (Missile) สำหรับกองทัพทหาร ซึ่ง หนึ่งในระบบสมองกลฝังตัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นก็คือเครื่อง "Apollo Guidance Computer" ถูกสร้าง ขึ้นโดย Charles Stark Draper ณ แล็ป MIT Instrumentation แต่โปรเจคตัวนี้ยังถูกมองว่ามีความ เสี่ยงในการใช้งานเนื่องจากต้องนำวงจรที่เคยมีขนาดใหญ่มากมาย่อให้เล็กลงรวมทั้งน้ำหนักจะต้องเบาลง เพื่อให้สามารถนำไปฝังไว้ภายในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ แต่ในที่สุดผลงานชิ้นแรกจากแล๊ป MIT ก็ถูก พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาได้จนสำเร็จโดยตั้งชื่อว่า Autonetics D-17 guidance computer และได้ถูกนำไป ใช้ในการทหารของโครงการชื่อ Minute missile

## Slide 3: ความเป็นมาของระบบสมองกลฝังตัว
Apollo Guidance Computer
Autonetics D-17 guidance computer

## Slide 4: ความเป็นมาของระบบสมองกลฝังตัว
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1961 จนถึงปี ค.ศ. 1966 ได้มีการปรับปรุงการออกแบบของวงจรจากเดิมที่ใช้ตัว ทรานซิสเตอร์ขนาดใหญ่และใช้ฮาร์ดดิสภายนอกในการเก็บข้อมูล มาเป็นการนำชิฟประมวลผลแบบใหม่ เข้ามาใช้งานแทนที่ตัวทรานซิสเตอร์เดิมจนทำให้ได้วงจรมีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น จน สามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ระบบสมองกลฝังตัวรุ่นใหม่ได้ โดยใช้ชื่อว่า Minuteman II

## Slide 5: ความเป็นมาของระบบสมองกลฝังตัว
ในปี ค.ศ. 1971 ได้เริ่มเข้าสู่ยุคไมโครโปรเซสเซอร์ยุคแรก ด้วยการเปิดตัวของหน่วยประมวลผล Intel 4004 ที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับเป็นหน่วยประมวลผลกลางในเครื่องคิดเลข แต่ก็ยังคงใช้ฮาร์ดดิสภายนอกในการเก็บหน่วยความจำ จนมาถึงในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้มีการผนวกหน่วยความจำกับตัวชิปประมวลผลเข้าด้วยกันได้สำเร็จซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ สำคัญของวงการไมโครคอลโทรเลอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยตัวไมโครคอนโทรเลอร์ตัวแรกของโลกคือ Intel 8048 และต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ก็เป็นจุดเปลี่ยนของวงการไมโครคอลโทรเลอร์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ Intel ได้เปิดตัว Intel 8051 ที่มาพร้อมกับเครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม จนได้รับการตอบรับจากผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย บริษัทพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัว

## Slide 6: ความเป็นมาของระบบสมองกลฝังตัว
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาโปรแกรมเพราะสามารถเขียนโปรแกรมลงไปในไมโครคอนโทรเลอร์ได้เพียงครั้งเดียว (PROMs) แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มมาอีกขั้นเพื่อทำให้สามารถลบโปรแกรมภายในแล้วบันทึกได้ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี EPROM ที่เป็นการลบด้วยแสงยูวี (UV) และต่อมาภายหลังก็ได้มีการสร้างเครื่องลบโปรแกรมชนิดกล่องสร้างแสง UV ที่สามารถลบข้อมูลใน EPROM โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจนกระทั้งปี ค.ศ. 1993 ได้มีการพัฒนาจาก EPROM มาเป็น EEPROM ที่สามารถลบหรือแก้ไขโปรแกรมได้โดยที่ไม่ต้องเอาออกจากคอมพิวเตอร์เหมือน EPROM แต่อย่างไรก็ตามEEPROM จะต้องลบข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะใส่ข้อมูลใกม่เข้าไปทุกครั้ง ซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่ที่จำนวนครั้งการลบหรือแก้ไข

## Slide 7: สรุปนิยามของระบบสมองกลฝังตัว
ดังนั้นสามารถสรุปนิยามของระบบสมองกลฝังตัวได้ว่า เป็นระบบที่ถูกออกแบบสำหรับใช้งานใน วัตถุประสงค์เฉพาะด้านที่ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป เพราะระบบสมองกลฝังตัวจะถูก กำหนดการทำงานตามความต้องการอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณลักษณะของระบบสมอง กลฝังตัวที่สำคัญได้แก่
  เป็นการออกแบบเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้
  เป็นการประมวลผลแบบครั้งละงาน (Single Task)
  สามารถเรียกใช้ได้หลายฟังก์ชันแต่ได้ทีละฟังก์ชันจนสำเร็จเท่านั้น
  ราคาถูก มีจุดเชื่อมต่อน้อย ใช้งานง่าย
  มีฟังก์ชันการทำงานที่เพียงพอและรวดเร็ว
  สามารถคำนวณได้แม่นยำและแสดงผลแบบ real-time

## Slide 8: สรุปนิยามของระบบสมองกลฝังตัว
ซึ่งในงานที่ไม่ซับซ้อนมากระบบสมองกลฝังตัวก็จะใช้เพียงไมโครโปรเซสเซอร์เดี่ยว และโปรแกรม ควบคุมก็จะถูกเก็บอยู่ภายในหน่วยความจำชนิดอ่านได้อย่างเดียวหรือเรียกสั้นๆ ว่า ROM (Read-only Memory) แต่ในกรณีที่ต้องมีการประมวลผลที่ซับซ้อนหลายส่วนพร้อมกันภายในตัว (Operating System) ฝังอยู่ภายในเพื่อคอยจัดการงาน และหน่วยความจำ อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
ตัวระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มนัก พัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ด้วยเหตุผลที่เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับสถาปัตยกรรมได้ไม่น้อยกว่า 30 สถาปัตยกรรม และเป็นที่รู้กันดีว่าลีนุกซ์ คอร์เนลนั้นส่วนใหญ่ถูกเขียนด้วยภาษาซี และแอสเซมบลีบางส่วน จึงทำให้ง่ายต่อการปรับแต่ง และนำไปใช้ในสถาปัตยกรรมได้หลากหลาย

## Slide 9: สรุปนิยามของระบบสมองกลฝังตัว
จึงทำให้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในตลาดทางด้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และมีการใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการหลักเช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่ง กลุ่มตลาดหลักๆ ได้ดังนี้
  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) ได้แก่ ระบบควบคุมภายในยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ Set-top-Box อุปกรณ์สำหรับการสื่อสารและใช้งานผ่านระบอินเทอร์เน็ต
  ระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ได้แก่ ระบบควบคุมขบวนการผลิตทั้งหมด
  เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ระบบเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยอัตโนมัติ
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
  เครื่องมือทางทหารและอวกาศ ได้แก่ ระบบนำร่องและควบคุมการบิน
  อุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เครื่องพิมพ์
  ระบบสื่อสารแบบสายและไร้สาย ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ

## Slide 10: สถาปัตยกรรมในระบบสมองกลฝังตัว

## Slide 11: สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์
ในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนระบบโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเป็นตัวควบคุมเกือบทั้งหมด ทําให้ไมโครคอนโทรลเลอร์กลายเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตสาร กึ่งตัวนําหลายๆ บริษัทให้ความสนใจ และมีการแข่งขันสูงมาก อุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมี มากมายหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน สัญญาณไฟจราจร รถยนต์ ตลอดจนระบบอุตสาหกรรม PLC, CNC, Robot เป็นต้น

## Slide 12: ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไร?
ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนําที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทํางานต่างๆ ไว้ภายในตัว ของมันเอง โดยมีโครงสร้างใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ คือ ภายในประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูลและโปรแกรม หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา หน่วยแสดงผล ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ทําให้มี ขนาดเล็ก และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับตัวมัน ง่ายต่อการนําไป ประยุกต์ใช้งาน

## Slide 13: ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไร?
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มาจากคํา 2 คํา คําหนึ่งคือไมโคร (Micro) หมายถึงขนาดเล็ก และคําว่า คอนโทรลเลอร์ (controller) หมายถึงตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จึง หมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนี้ ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่คนโดยส่วนใหญ่คุ้นเคย กล่าวคือภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รวมเอาซีพียู, หน่วยความจํา และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทําการบรรจุ เข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน ความแตกต่างของ Microcontroller กับ Microcomputer คือ Microcontroller นั้นมีความสมบูรณ์ภายใน ตัวของมันเอง คือ มีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ่วน ส่วน Microcomputer นั้นต้องทํางานร่วมกับอุปกรณ์ข้างเคียงที่ เชื่อมต่อจากภายนอกเช่น แป้นพิมพ์เครื่องอ่านเขียนแผ่นบันทึก หน่วยความจํา I/O ฯลฯ

## Slide 14: ข้อแตกต่างระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะไม่มีหน่วยความจํา RAM, ROM และ Port อยู่ในตัว ทําให้ต้อง ต่อหน่วยความจําโปรแกรมภายนอกเพิ่มและต้องใช้ ICs ขยายพอร์ตเพิ่มเติม ข้อดีคือ สามารถเพิ่มหน่วยความจํา ได้ตลอด ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีวงจรพื้นฐานประกอบอยู่ภายในชิป เช่น หน่วยความจํา RAM, ROM และ I/O Port ดังนั้น ในระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จึงมีขนาดเล็กกว่าและราคาต่ํากว่าระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์

## Slide 15: โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์
โครงสร้างโดยทั่วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

## Slide 16: โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์
1.หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) เป็นวงจรอิเลคทรอนิคส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ คำนี้เริ่มใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นศตวรรษ 1960s หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จาก คำสั่งที่ได้รับมา เช่น การเปรียบเทียบ การกระทำการทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ โดยมีกระบวนการพื้นฐานคือ
  • อ่านชุดคำสั่ง (fetch)
  • ตีความชุดคำสั่ง (decode)
  • ประมวลผลชุดคำสั่ง (execute)
  • อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ (memory)
  • เขียนข้อมูล/ส่งผลการประมวลกลับ (write back)

## Slide 17: โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์
2.หน่วยความจำ ( Memory ) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจำที่มีไว้สำหรับเก็บโปรแกรมหลัก ( Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยความจำข้อมูล ( Data Memory ) ใช้เป็นเหมือนกระดาษทศในการคำนวณของซีพียู และเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวขณะทำงาน แต่หากไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลก็จะหายไปคล้ายกับหน่วยความจำแรม(RAM)ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป แต่สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ หน่วยความจำข้อมูลจะมีทั้งที่เป็นหน่วยความจำแรม ซึ่งข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : Erasable Electrically Read-Only Memory ) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง

## Slide 18: โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์
3.ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะด้วยการกดสวิตช์ เพื่อนำไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผลเช่น การติดสว่างของหลอดไฟ เป็นต้น

## Slide 19: โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์
4.ช่องทางเดินของสัญญาณหรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่าง ซีพียูหน่วยความจำและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จำนวนมากอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (Data Bus), บัสแอดเดรส (Address Bus)และบัสควบคุม Control Bus )บัสข้อมูลเป็นสายสัญญาณที่บรรจุข้อมูล เพื่อการประมวลผลทั้งหมด ขนาดของบัสจะขึ้นอยู่กับความสามารถการประมวลผลของซีพียู สำหรับในงานทั่วๆ ไป ขนาดของบัสข้อมูลจะเป็น 8 บิต และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาจนถึง 16, 32 และ 64 บิต

## Slide 20: โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์
5. วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock) นับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก อีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการทำงานที่เกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการกำหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามีความถี่สูง จังหวะการทำงานก็จะสามารถทำได้ถี่ขึ้นส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มีความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปด้วย

## Slide 21: ระบบสมองกลฝังตัว แบบมีระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำคัญของระบบสมองกลฝังตัว
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการสถาปัตยกรรม ต่างๆของหน่วยประมวลผลกลางที่ออกมาในตลาดให้ได้มากที่สุดซึ่งรายละเอียดทางด้านเทคนิคภายใน โค้ดของลีนุกซ์คอร์เนลสำหรับแต่ละสถาปัตยกรรมจะถูกบรรจุอยู่ภายใต้ไดเรกทอรี /arch ของลีนุกซ์ คอร์เนล โดยในปัจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์สามารถรองรับสถาปัตยกรรมต่างๆได้ไม่ต่ำกว่า 30 สถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรม ARM, AVR32, Intel x86, Intel x86_64, MIPS
  • สถาปัตยกรรม x86 and x86-64 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  • สถาปัตยกรรม ARM จะถูกนำไปใช้ในหลากหลายงานประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์โทรศัพท์ (Mobile Internet Device) อุปกรณ์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Set-top-Box, DVD Player) หรือ อุปกรณ์ควบคุมในอุตสาหกรรมการผลิต
  •สถาปัตยกรรม MIPS ยังคงมีใช้อยู่หลากหลายในอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่าย

## Slide 22: หน่วยความจำและตัวเก็บข้อมูล
สำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์พื้นฐานที่มีขนาดเล็กที่สุดจะสามารถทำงานได้ภายใต้หน่วยความจำ ขนาดเพียง 8 MB แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะต้องให้สามารถใช้งานประยุกต์ได้ดีในระดับหนึ่งที่ไม่ช้ามากเกิน ไปก็ควรจะต้องมีขนาดหน่วยความจำให้อยู่ที่ประมาณ 32 MB ส่วนขนาดของตัวเก็บข้อมูล (Storage) นั้นสามารถใช้ขนาดเล็กสุดอยู่ที่ขนาด 4 MB ในกรณีที่ต้องการเก็บหรือสำรองข้อมูลเพิ่มขึ้น ก็อาจจะ เพิ่มตัวเก็บข้อมูลประเภทแฟลต (Flash storage) เช่น NAND/NOR Flash หรือ ตัวเก็บข้อมูลประเภท บล็อค (Block storage) เช่น SD/MMC card และ eMMC เป็นต้น

## Slide 23: การติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์รอบข้าง
ส่วนของเคอร์เนลในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์สามารถรองรับระบบการสื่อสารในมาตราฐานต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบบัสพื้นฐานในการสื่อสารภายในอุปกรณ์ระหว่างกันเองเช่น I2C, SPI, CAN, 1-wire, SDIO, UART และ USB ระบบการสื่อสารระดับสูงเช่น Ethernet, Wifi, Bluetooth, และ CAN รวมถึง โปรโตคอลมาตราฐานในระดับระบบเครือข่าย (TCP/IP) ก็มีโปรแกรมไดร์เวอร์พร้อมอยู่ภายในตัวระบบ ปฏิบัติการลีนุกซ์เอง

## Slide 24: ก่อนจะเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว
ในปัจจุบันนี้บอร์ดสมองกลฝังตัวมีออกมาหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ทั้งในราคาที่นักพัฒนาหรือผู้ใช้ ทั่วไปสามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็น BeagleBoard, PandaBoard, BeagleBone, ODROID, Raspberry Pi, Freescale i.MX53, AM335x Sitara, Friendly ARM เป็นต้น โดยใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จากผู้ผลิตต่างๆ เช่น Texas Instrument, Samsung, Qualcomm, Nvidia ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ สถาปัตยกรรม ARM อยู่ภายใน

## Slide 25: ก่อนจะเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว
ซึ่งกว่าจะกลายมาเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวได้นั้นไม่เพียงแต่ต้องหาชิฟต่างๆมาเพื่อประกอบเป็นบอร์ดเพื่อนำไปใช้ในงานประยุกต์แต่นักพัฒนาควรจะต้องเข้าใจฟังก์ชันการทำงานและความสามารถพิเศษที่บอร์ดสมองกลนั้นมีอยู่

## Slide 26: ก่อนจะเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว
หัวใจสำคัญของส่วนนี้จะเริ่มต้นจากตัว System-on-Chip (SoC) ซีพียูซึ่งมี ARM Core อยู่ภายใน ที่ถูกเชื่อมโยงด้วยชิพเซ็ทต่างๆ (Chipset) ที่ทำให้บอร์ดสมองกลตัวนั้น สามารถรองรับการสื่อสารได้หลาก หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Ethernet, AUX, USB, SATA, LCD, HDMI จากรูปข้างล่างแสดงขบวนการ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม ARM จนกลายมาเป็น System-on-Chip ที่บริษัทและเหล่านักพัฒนาสามารถนำมา ออกแบบเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวเพื่อนำไปใช้ในงานประยุกต์ต่างๆได้ในที่สุด

## Slide 27: ตัวอย่าง SoC ที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

## Slide 28: ตัวอย่างองค์ประกอบภายใน SoC

## Slide 29: เริ่มต้นสู่การพัฒนาบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ถูกฝังเข้าไปอยู่ในบอร์ดสมองกลจะถูกเรียกว่า ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว (Embedding Linux) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกปรับแต่งเคอร์เนลและโปรแกรมระบบให้สามารถทำงานได้บนสถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกลางของบอร์ดนั้นๆ ซึ่งเรียกวิธีการนี้เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าการ “Porting” นอกจากนั้นในปัจจุบันก็มีบริษัทจำนวนมากที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มีระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัวอยู่ภายใน และก็ยังมีอีกหลายกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการแบบองค์รวมทางด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว ไม่ว่าจะเป็นลีนุกซ์คอร์เนลที่ถูกปรับแต่งพิเศษ เครื่องมือการคอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมต่างๆ (Cross-development tools) และ ไลบรารีทางด้านการทำงานแบบเวลาจริง (Real time extensions) เป็นต้น ถือได้ว่าระบบปฎิบัติการลีนุกซ์นั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่เหมาะสำหรับการทำงานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวมากที่สุด เนื่องจากมีโปรแกรมไลบรารีต่างๆ มีชุดเครื่องมือในการพัฒนาที่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับระบบสมองกลฝังตัว

## Slide 30: องค์ประกอบการเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับ EMBEDDED LINUX

## Slide 31: ขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
สำหรับขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน
1.การเริ่มทำงานของบอร์ดสมองกลฝังตัว: เนื่องจากบอร์ดสมองกลฝังตัวจำเป็นต้องมี bootloader ที่มีการตั้งค่าเกี่ยวกับตำแหน่งของ Kernel Image, root file system และค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น เพื่อให้บอร์ดสามารถบูทเข้าสู่ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัวได้สมบูรณ์ ซึ่งถ้าบอร์ดเชื่อมต่ออยู่กับ Ethernet LAN ก็สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน telnet หรือ ssh เข้าไปได้ แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการพัฒนาควรใช้ serial console เพื่อใช้สำรองการเชื่อมต่อในกรณีไม่สามารถต่อ LAN ได้

## Slide 32: ขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
2. การตั้งค่าและสร้าง Linux kernel: เนื่องจากบอร์ดสมองกลฝังตัวส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ไม่สามารถใช้คอมไพล์ Kernel ได้ด้วยข้อจำกัดของทรัพยากรภายใน เช่น หน่วยความจำ พลังงานที่จำกัด ดังนั้นงานเหล่านี้ทั้งหมดจะทำอยู่บนเครื่อง Host ก่อนจะ Porting เข้าบอร์ดสมองกลฝังตัว

## Slide 33: ขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
3. การตั้งค่าและสร้าง Root File System: ภายใน root file system จะบรรจุโปรแกรมของระบบและโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ที่สามารถทำงานกับเคอร์เนลและสถาปัตยกรรมนั้นๆได้ ถ้าปราศจาก root file system แล้วจะเกิดเหตุการณ์แสดงข้อความดังนี้ “Kernel panic” และหยุดทำงานในที่สุด ซึ่งตำแหน่งการวาง root file system นั้นมีอยู่อย่างน้อย 2 แบบคือเก็บไว้ ใน Flash Storage เช่น MMC, SD Card และเก็บไว้ในระบบเครือข่ายเช่น NFS

## Slide 34: ขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
3. การคอมไพล์และดีบักโปรแกรม: เนื่องจากบอร์ดสมองกลฝังตัวไม่สามารถคอมไพล์ Kernel ด้วยตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องทำอยู่บนเครื่อง Host ไม่ว่าจะเป็นการคอมไพล์โปรแกรมด้วยเครื่องมือในการคอมไพล์ที่เรียกกันว่า Cross Toolchain หรือการดีบักโปรแกรมที่กำลังทำงานบนบอร์ดสมองกลฝังตัวด้วย gdb เป็นต้น

## Slide 35: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว จะไม่แตกต่างมากเมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ทั่วไป ดังแสดงในรูปข้างล่าง

## Slide 36: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
1. Hardware Layer - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในบอร์ด ตัวอย่างเช่น หน่วยประมวลผลขนาด 32 บิตขึ้นไป หน่วยจัดการหน่วยความจำ (MMU - Memory Management Unit) หน่วยความจำขนาดเล็ก(RAM) หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM) ตัวบันทึกข้อมูลประเภทแฟลต เช่นMMC/SD Card เป็นต้น

## Slide 37: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
2. Linux Kernel Layer (Kernel-space) - ทำหน้าที่ควบคุมจัดการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจัดการการจัดคิวของโปรเซสต่างๆ จัดเตรียมฟังก์ชันสำคัญ (System Calls) ให้กับโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีองค์ประกอบภายในที่มีหน้าที่สำคัญๆ ได้แก่
•Low-level interfaces:
- จัดเตรียมชุด APIs (Application Programming Interface) สำหรับการติดต่อกับฮาร์ดแวร์แบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับรุ่นของฮาร์ดแวร์
- เป็นส่วนดูแลและจัดการฮาร์ดแวร์ต่างๆเช่น การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง การทำงานของหน่วยความจำ ติดต่อกับพอร์ตสื่อสาร และ I/O Devices เป็นต้น

## Slide 38: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
• High-level abstractions:
- จะจัดเตรียมฟังก์ชันให้โปรแกรมประยุกต์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และทำงานแบบ multi-tasking ได้ เช่น IPC, Threading, Socket, Signalling เป็นต้น
- โค้ดโปรแกรมส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ต่อได้เกือบทุกสถาปัตยกรรม
• Filesystems:
- สามารถรองรับระบบ filesy stems ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ไม่น้อยกว่า 40 ชนิด
- จะมี Virtual Filesystem layer ที่ทำให้การเรียกใช้ filesystems ที่แตกต่างเหล่านั้นง่าย และสะดวกขึ้นโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่

## Slide 39: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
• Networking protocols
- รองรับโปรโตคอลมาตราฐานต่างๆที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด
- มีฟังก์ชัน Socket APIs ที่ใช้ในการจัดการและกำหนดการเชื่อมต่อในแต่ละแบบของระบบเครือข่ายนั้นๆ

## Slide 40: โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว
3. Libraries (User-space) - ไลบรารีที่อยู่ในระดับของ user space ที่มีความหลากหลายมากกว่าที่มี
อยู่ในเคอร์เนล ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีทางด้านการคำนวณ การแสดงผลกราฟฟิก การประมวลผลข้อมูล
ดิจิตอล การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การเข้ารหัส/ถอดรหัส และ การติดต่อกับอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ที่มาเชื่อมต่อกับบอร์ด เป็นต้น ดังนั้นถ้าโปรแกรมประยุกต์ต้องการจะติดต่อกับเคอร์เนลจะ
เรียกผ่านไลบรารีชื่อว่า glibc (ซึ่งประกอบไปด้วยตัวย่อยคือ uClibc และ eglibc)